Відділ освіти Менської  районної державної адміністрації

Позашкільний навчальний комунальний заклад

Менська районна станція юних техніків

Менської  районної  ради Чернігівської  області

Заняття гуртка «Судномоделювання»

з теми:

«Виготовлення гвинта та стерна»

Автор:

керівник гуртка

«Судномоделювання»

Грищенко В.К.

м.Мена

2017

Заняття гуртка «Судномоделювання» з теми:

«Виготовлення моторної групи та стерна для катера»

Мета:

Закріпи навички роботи з шаблонами, правилами розмітки  на фанері та металі, удосконалювати навички користування ручним лобзиком, ножицями, пилкою по металу.  Ознайомити з історією виникнення катерів.

Розвивати моторику рук, логічне мислення, уяву.

Виховувати інтерес до судномоделювання, акуратність при розмітці на деревині, дбайливе ставлення до інструментів та матеріалів, формувати естетичні смаки.

Завдання:

- Розглянути історію створення і розвитку будівництва катерів.

- З’ясувати проблему розвитку судномоделювання та судно модельного спорту.

- Проаналізувати значення судномоделювання у різнобічному вихованні дітей.

Обладнання:

Матеріали:  фанера, шаблони, листовий метал, електродвигун постійного струму, батарея, шпиця, стержень від гелевої ручки ( або антени радіоприймача), ніпель велосипедної камери.

Інструменти: столярні верстати, ручний лобзик, лінійки, олівці, струбцини, наждаковий папір, надфілі, ножиці та ножівка по металу.

Словник термінів: дейдвудна трубка, гребний вал, перо стерна, балер, румпель, гельмпортова трубка.

ХІД  ЗАНЯТТЯ

І.    Організаційна частина

ІІ. Оголошення теми,  мети та очікуваних результатів заняття.

Мотивація навчальної діяльності:

Слово вчителя

- Діти, сьогодні ми будемо виготовляти моторну групу  та стерно для катера. Це те, без чого наш майбутній катер не зможе рухатись по воді та маневрувати.

До моторної групи належать: двигун, дейдвудна трубка, гребний вал.

1 – гребний вал;  2 – дейдвудна трубка.

До стернового обладнання моделі входять: перо стерна – площина, що змінює напрям руху судна; балер – металевий стержень, до якого кріпиться перо стерна; стерновий привід – румпель, що повертає балер; гельмпортова трубка – утримує балер та виводить його назовні корпусу.

1 – перо стерна

2 – балер

3 – румпель

4 – гельмпортова   трубка

2.Мотивація навчальної діяльності

Діти, сьогодні ми будемо виготовляти деталі майбутнього парусного судна –гвинт та стерно, і ви не тільки дізнаєтьсь, як  виготовляли катери раніше, а й зможете самі навчитись це робити.

Учитель розповідає , що перед виготовленням судна потрібно зробити креслення судна в цілому та його окремих частин. Для цього створювали ескізи майбутнього корабля, а за ними – міні-копію, тобто , модель корабля. Модель – це не просто іграшка, а витвір мистецтва, бо маленькі деталі моделі є копіями справжніх. Бо вони виготовлялись у зменшеному масштабі і потребували точних розрахунків. Окрім цього, це є кропітка робота, яка потребує терпіння та старання.

Так що, скажіть, до снаги нам виготовити такий витвір мистецтва? Нумо, почнемо.

3.Виклад матеріалу вчителем.

Якщо на справжніх суднах стерно змінює курс, то на моделі навпаки -- воно допомагає  утримуватися їй на курсі. Якщо стерно виставлене на «0», тобто строго в діаметральній площині, то на воді модель буде тримати прямий напрям, а незначне його відхилення призведе до повороту моделі.

Дейдвуд та гельмпорт виготовляються з 3мм трубки від радіоантени.

Щоб виставити правильний кут трубки дейдвуда довжиною 14 см, до корпусу моделі необхідно приклеїти деталь, яка виготовляється з 4мм фанери або пластику. Трубка гельмпорту довжиною 3 см встановлюється в деталь так, щоб вона виступала на 0.5 см  з днища корпусу.

Отвори необхідно залити епоксидним клеєм.

Гребний вал виготовляється з велосипедної шпиці. Вона має бути рівною для  того, щоб  вільно оберталася у середині дейдвуда. Шпицю необхідно відрізати довжиною 15 см, залишивши різьбу на яку буде закручуватися гвинт.

Перо стерна вирізається з пластика або з іншого водостійкого матеріалу. Балер виготовляється з велосипедної шпиці і має довжину 5 см. У пері стерна необхідно просвердлити отвір та вставити і приклеїти балер. Діаметр повинен дорівнювати діаметрові велосипедної шпиці.

Середину дейдвудної та гельмпортової трубок потрібно заповнити мастилом. Воно не тільки зменшує тертя, а й повністю ізолює корпус від потрапляння води.

Рушієм для моделі є гребний гвинт. Теоретичні розрахунки елементів гребного гвинта – величини кроку та форми надто складні.

Найпростіший гвинт можна виготовити з листкового металу вирізуючи лопаті за шаблонами з креслення та відгинаючи їх під певним кутом до вала.

Жерстяний гвинт значно підвищує свій коефіцієнт корисної дії, якщо корені лопатей вставити в маточину обтічної форми. Її можна виготовити з ніпеля від велосипедної шпиці. Ніпель необхідно розпиляти на дві частини. Ширший кінець повинен бути спрямований до корпусу. Обидві його частини з гвинтом між ними, потрібно закрутити по різьбі на гребний вал та склеїти суперклеєм або пропаяти електричним паяльником.

Електродвигун кріпиться у корпусі до  шпангоута, або на фундаменті двигуна, який виготовляється з  бруска деревини чи пінопласту. Найкраще використати електродвигун від іграшок китайського виробництва. Такі двигуни є легкими та невеликими за розмірами, а також працюють від звичайних елементів живлення. Їхньої потужності достатньо для руху моделі з невеликою швидкістю.

Вал двигуна сполучається з гребним валом ізоляційною трубкою від електричного дроту. Завдяки їй гребний вал працюватиме без вібрації.

( Вчитель супроводжує свої пояснення  необхідними записами на дошці: назви деталей та їх розміри).

4. Виконання практичної роботи

Діти беруть заготовки фанери та сідають за верстати. За допомогою ручного лобзика випилюємо по накресленим лініям деталі моделі судна. Вчитель нагадує про правила техніки безпеки під час користування інструментами.

Готові деталі обробляються наждаковим папером. Якщо недотримані розміри – обробка деталі відбувається за допомогою надфілів.

Дейдвуд та гельмпорт виготовляємо з трубки від радіоантени.

Щоб виставити правильний кут трубки дейдвуда , до корпусу моделі необхідно приклеїти деталь, яка виготовляється з фанери або пластику. Трубку гельмпорту  встановлюємо в деталь так, щоб вона виступала  з днища корпусу. Отвори необхідно залити епоксидним клеєм.

Гребний вал виготовляємо з велосипедної шпиці. Вона має бути рівною для  того, щоб  вільно оберталася у середині дейдвуда. Шпицю  відрізаємо, залишивши різьбу, на яку буде кріпитися гвинт.

Перо стерна вирізаємо з пластика або з іншого водостійкого матеріалу. Балер виготовляємо з велосипедної шпиці. У пері стерна необхідно просвердлити отвір та вставити і приклеїти балер. Діаметр повинен дорівнювати діаметрові велосипедної шпиці.

Середину дейдвудної та гельмпортової трубок потрібно заповнити мастилом. Воно не тільки зменшує тертя, а й повністю ізолює корпус від потрапляння води.

Найпростіший гвинт виготовляємо з листкового металу вирізуючи лопаті за шаблонами з креслення та відгинаючи їх під певним кутом до вала. Її можна виготовити з ніпеля від велосипедної шпиці.

Ніпель розпилюємо на дві частини. Ширший кінець повинен бути спрямований до корпусу. Обидві його частини з гвинтом між ними, потрібно закрутити по різьбі на гребний вал та склеїти суперклеєм або пропаяти електричним паяльником.

Електродвигун кріпиться у корпусі до шпангоута, або на фундаменті двигуна, який виготовляється з бруска  деревини чи пінопласту. Найкраще використати електродвигун від іграшок китайського виробництва.

Вал двигуна сполучається з гребним валом ізоляційною трубкою від електричного дроту. Завдяки їй гребний вал працюватиме без вібрації.

5.Підсумок заняття

Вчитель аналізує проведену дітьми роботу, відзначає недоліки в роботі.