Відділ освіти Менської  районної державної адміністрації

Позашкільний навчальний комунальний заклад

Менська районна станція юних техніків

Менської  районної  ради Чернігівської  області

Заняття гуртка «Судномоделювання»

з теми:

«Виготовлення кіля та шпангоутів

парусного судна»

Автор: керівник гуртка «Судномоделювання» Грищенко В.К. м.Мена 2017

Заняття гуртка «Судномоделювання» з теми:

«Виготовлення кіля та шпангоутів парусного судна»

Мета:

Закріпити практичні навички у виконанні розмітки за  шаблонами деталей судна та навички роботи ручним лобзиком; ознайомити учнів з історією парусних суден.

Розвивати моторику рук, образне мислення, уміння уявляти майбутній виріб за окремими деталями.

Виховувати інтерес до судномоделювання, прививати охайність при роботі з деревиною, активізувати творчу ініціативу учнів, формувати естетичні смаки, бережливе ставлення до інструментів та матеріалів.

Завдання:

- Розглянути історію створення і розвитку парусного суднобудівництва.

- З’ясувати проблему розвитку судномоделювання та судномодельного спорту як засобу виховання дітей

- Проаналізувати значення судномоделювання у різнобічному вихованні дітей.

Обладнання:

Матеріали: фанера, шаблони

Інструменти: столярні верстати, ручний лобзик, лінійки, олівці, струбцини, наждаковий папір, надфілі.

ХІД  ЗАНЯТТЯ

І.  Організаційна частина

ІІ.  Оголошення теми,  мети та очікуваних результатів заняття. Мотивація навчальної діяльності

-- Діти, сьогодні ми будемо виготовляти деталі майбутнього парусного судна – кіль і шпангоути і ви не тільки дізнаєтьсь, як  виготовляли парусники раніше, а й зможете самі навчитись це робити. Перед виготовленням судна потрібно було зробити креслення судна в цілому та його окремих частин. Для цього створювали ескізи майбутнього корабля, а за ними – міні-копію, тобто , модель корабля. Модель – це не просто іграшка, а витвір мистецтва, бо маленькі деталі моделі є копіями справжніх: вони виготовлялись у зменшеному масштабі і потребували точних розрахунків. Окрім цього, це є кропітка робота, яка потребує терпіння та старання. Можливо, хтось із вас у майбутньому обере для себе професію суднобудівельника, то і стануть у пригоді набуті сьогодні знання і уміння.

Так що, скажіть, чи під силу нам виготовити такий витвір мистецтва? Нумо, почнемо.

ІІІ. Основна частина

1. Вступна бесіда.

  - Що ви знаєте про історію парусних суден?

  - Для чого їх використовували раніше і використовують в наш час?

  - Які з парусних суден вам подобаються і чому?

  - Чи хотіли б ви мати своє парусне судно?

2. Розповідь учителя

-- Декілька слів про історію парусного суднобудівництва. Дякуючи дослідникам і археологам, стало відомо, що перші парусники виникли шість тисяч років тому. Достатнього  розвитку суднобудівництво набуло в Древньому Єгипті. Люди, які жили на берегах  Нілу  , використовували річку як транспортну магістраль. Перші човни виготовлялись з папірусу. Вони були нетривкі, тому їх укріплювали з боків тросом. Щогла, за потреби, опускалась і піднімалася.

3. Словник термінів: кіль, шпангоут

Кіль – поздовжня балка, розташована в нижній частині корпусу судна, яка проходить від носа до корми.

1 – внутрішній край

2 - середина

3 – зовнішній край

4 - фальшкіль

5 - шпунт

Шпангоут  -- поперекові елементи конструкції корпусу судна, які разом з кілем утворюють його основу.

a – шпангоут передньої частини корпусу

b – шпангоут середньої частини корпусу

c -  шпангоут задньої частини корпусу

- Актуалізація опорних знань

-- Що таке «розмічання»?

--Чим відрізняється розмітка по кресленню від розмітки за шаблоном? (Розмічанням називається операція нанесення розмічальних рисок або ліній на заготовках, що визначають контури майбутньої деталі та припуски на оброблення. По рисках із заготовки при обробці видаляють припуск. ( здійснюють головним чином в індивідуальному і дрібносерійному виробництвах). Найбільш  поширена розмітка по кресленню, коли на заготовку наносять розміри деталі, вказані на кресленні. Розмітка за шаблоном застосовується при виготовленні великої партії деталей.  В цьому випадку розмітка по кресленню виконується лише при виготовленні шаблону. Всі подальші операції — копіювання контурів шаблону).

- Виконання практичної роботи

--Приступаємо до виконання практичної роботи.

Для виготовлення кіля і шпангоутів нам потрібна фанера 4 мм. Довжина кіля – 50 см. Переносимо креслення кіля на заготовку. Для цього ми беремо шаблон і обводимо його олівцем. ( такі ж дії ми робимо при виготовленні шпангоутів ).

Діти беруть заготовки фанери та сідають за верстати. За допомогою ручного лобзика випилюємо по накресленим лініям деталі моделі судна. Вчитель нагадує про правила техніки безпеки під час користування інструментами.

Готові деталі обробляються наждаковим папером. Якщо недотримані розміри – обробка деталі відбувається за допомогою надфілів.

ІV.Підсумок заняття

Керівник гуртка аналізує проведену дітьми роботу, відзначає недоліки в роботі.